Příloha č. 2

- Technické požadavky na přístroje

| Specifikace | Nominační Ano / Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Automatický lis pro zpracování / separaci odebrané krve a buffy coatu pro práci s krevními vaky s horní / dolní výpustí | Ano |  |
| Elektrický pohon bez kompresoru | Ano |  |
| Možnost separace jak plné krve tak trombokoncentrátu ze směsného buffy coatu | Ano |  |
| Shoda s požadavky 98/79/EC | Ano |  |
| Ověřený přenos dat do IS Amadeus (komunikační protokol | Ano |  |
| Reference 2 pracovišť v ČR, kde je navrhovaný lis v kombinaci s dodávanými vaky používán k výrobě Erytrocytů resuspendovaných deleukotizovaných, plazmy, a trombocytů z buffy coatu směsných, deleukotizovaných | Ano |  |
| Konfigurace vaků (viz příloha) a lisu | Ano |  |
| Trvání separace základních složek do 12 min | Ne |  |
|  | Ano |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita dodávaných vaků a lisů.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Referenční list instalací předkladatele nabídky

- Pokud bude nutná změna výrobního postupu a nejsou k dispozici výsledky validační studie, musí být náklady na validační studii a zácvik zahrnuty v předpokládané výši:

- Validační studie – cca 20 tis Kč

- Náklady na znehodnocené přípravky v době zácviku – cca 3200 Kč / ks

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- HOT-LINE servis.

- Servisní služby budou zajišťovány min. v pracovní dny kalendářního roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od poruchy, pokud byla nahlášena v běžné pracovní době (pracovní den, 8 - 16 hod.). Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy max. do 48 hodin po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění

Zpracoval:  prim. MUDr.P.Turek

19.5.2011