VZ_45/2011_ZP_P                                                                                          Příloha 2

Požadavky na přístroj:

- Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Plně automatický koagulometr | Ano |  |
| Koagulační kanál – detekce změny viskozity | Ano |  |
| Chromogenní kanál pro chromogenní metody | Ano |  |
| Imuno kanál pro zpracování LIA testů | Ano |  |
| Souběžné měření ve všech kanálech | Ano |  |
| Výkon 100 – 150 stanovení za hodinu | Ano |  |
| Souběžné zpracování alespoň 10 parametrů na 1 vzorek | Ano |  |
| Stanovení po pacientech | Ano |  |
| Možnost vřazení statimových vzorků | Ano |  |
| Možnost práce s malými objemy vzorů – pediatrické vzorky | Ano |  |
| Použití primárních zkumavek | Ano |  |
| Použití čárových kódů pro identifikaci vzorků (host querry systém) | Ano |  |
| Práce s malými objemy reagencií | Ano |  |
| Použití čárových kódů pro identifikaci reagencií | Ano |  |
| 15. Management reagencií (objem, exspirace atd.) | Ano |  |
| 16. Otevřený systém | Ano |  |
| 17. Komunikační protokol (Infolab, Labrequest) | Ano |  |
| 18. Hot line v češtině | Ano |  |
| 19. uživatelský manuál v češtině | Ano |  |
| 20. Shoda s požadavky 93/42/EEC | Ano |  |
| 21. Řídící PC a minimálně 19“ displej | Ano |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita není vyžadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Referenční list instalací předkladatele nabídky

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- HOT-LINE servis.

- Servisní služby budou zajišťovány min. v pracovní dny kalendářního roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 2 hodin od poruchy, pokud byla nahlášena v běžné pracovní době (pracovní den, 8 - 16 hod.). Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy max. do 6 hodin po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění

Zpracoval:   MVDr. Ivo Hložánek,Dr.Sc.