# Upgrade diagnostického SW pro mamografii (u mamografu Planmed Sophie Nuance Classic)

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| (uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce) |
| 1ks pracovní diagnostická stanice HW pro mamografii: - minimálně 4 jádrový procesor (minimálně 2.8 GHz) - hard disk minimálně 2x250 GB - minimálně 4GB RAM - operační systém - DVD +/- RW - klávesnice, myš - síťová karta - grafická karta (popř. více karet) pro obsluhu dvou 5MP monitorů a dvou náhledových monitorů |  |
| 1 ks upgrade diagnostického software pro mamografii - nové vlastnosti SW: - rozlišování 1. a 2. čtení - propojení se SW pro statistiku v mamárním screeningu (automatizace popisu) - otvírání UZ na náhledovém monitoru - nastavení úprav snímku v digitizéru |  |
| 1 ks pracovní diagnostická stanice - minimálně 4 jádrový procesor (minimálně 2.8 GHz) - hard disk minimálně 2x250GB - minimálně 4GB RAM - operační systém - DVD +/-RW - klávesnice, myš - síťová karta - grafická karta pro náhledový monitor |  |
| 2ks Medicínský černobílý monitor CE Medical Device - rozlišení 1600x1200 pixelů - úhlopříčka 21“ - poměr kontrastu 900:1 - svítivost 500 Cd/m2 - možnost vzdálené kalibrace - otočný Portrait/Landscape - výškově nastavitelný - grafická karta |  |
| 1ks LCD monitor s úhlopříčkou min. 22“ pro NIS |  |
| 1ks záložní zdroj |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita je vyžadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy. Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet / rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, a plnění podle zákona č.18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění.

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou.

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou.

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let