Příloha č. 2

Dodávky ZP-IVD (46/2011) -Soupravy pro typizaci buněčných populací (CD markry)

Specifikace cytofluorometru

- Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Digitální průtokový cytofluorometr | Ano |  |
| Dvoulaserový přístroj (modrý 488 nm, červený 633 nm) s možností rozšíření o fialový laser (405 nm) | Ano |  |
| Čtečka čárového kódu | Ano/Ne |  |
| Digitální zpracování signálu (optická vlákna) – měření fluorescenčních signálů od nejdelších po nejkratší | Ano |  |
| Alespoň 4 kanály pro fluorescence (s výhodou 6-10) a 2 kanály pro měření rozptylu světla s možností rozšíření | Ano |  |
| Integrovaný a automatizovaný systém kontroly kvality provozu a měření | Ano |  |
| Vzduchem chlazený laser | Ano |  |
| Bezúdržbový systém s plně automatizovaným čištěním a údržbou | Ano |  |
| Možnost měření vzorků v malých objemech ( <50ul ) | Ano |  |
| Maximální rychlost průtoku vzorku (>100nl/min) bez výrazného ovlivnění kvality roztylu a měření fluorescence |  |  |
| Automatický režim s použitím pracovního listu se zadáváním identifikace, manuální režim | Ano |  |
| Automatické vyhledávání a ohraničování populací | Ano |  |
| Automatický klinický software pro minimálně čtyřbarevnou analýzu | Ano |  |
| Barevný tisk výsledků | Ano |  |
| Shoda s požadavky 93/42/EEC | Ano |  |
| Česka mluvící aplikační specialista, český hot-line | Ano |  |
| Dálková správa | Ano/ne |  |
| Možná komunikace s LIS | Ano |  |
| Databáze výsledků | Ano |  |

- Kompatibilita:

- Možnost připojování dat k existujícímu souboru ( funkce Append)

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Referenční list instalací předkladatele nabídky

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- HOT-LINE servis.

- Servisní služby budou zajišťovány min. v pracovní dny kalendářního roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 2 hodin od poruchy, pokud byla nahlášena v běžné pracovní době (pracovní den, 8 - 16 hod.). Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy max. do 6 hodin po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění

Zpracoval:  12.7.2011

RNDr. M.Paulík, CSc.