Příloha 2 : Požadavky na přístroj, VZ 52/2011_ZP_IVD_P

Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Automatický analyzátor (ev. analyzátory) pro stanovení infekčních markerů (viz příloha) | Ano |  |
| Identifikace reagencií v přístroji (čárový kód i manuální vložení) | Ano |  |
| Čárový kód pro identifikaci vzorků (code 128, alfanumerické značení alespoň 8 místné číslo) | Ano |  |
| Kontrola kritických operací (správnost pipetování, dokumentované přidání reagencíí / vzorku) | Ano |  |
| Automatické vyhodnocení validity testu | Ano |  |
| Možnost paralelního stanovení všech markerů (jeden nebo více přístrojů) | Ano |  |
| Výkon minimálně 90 testů / 5 hod. | Ano |  |
| Doba stanovení jednotlivého testu max. 5 hod. | Ano |  |
| Řídící PC a monitor (minimálně 19“) | Ano |  |
| Tisk a elektronická archivace výsledků | Ano |  |
| Komunikační protokol pro přenos dat | Ano |  |
| Ověření funkční komunikace se SW Transfuzního odd. (Amadeus a Vampire) | Ne |  |
| Shoda s požadavky 98/79/EC | Ano |  |
| Bezplatné validace, kontroly podle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění | Ano |  |
| Zákaznická podpora (český hot line) | Ano |  |
| Dálková správa | Ne |  |
| Zácvik personálu | Ano |  |

Kompatibilita:

- Kompatibilita se stávajícím SW (Amadeus, Vampire)

Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Referenční list instalací předkladatele nabídky (alespoň 2 pracoviště v ČR)

Speciální požadavek

- Návrh validace postupu vyšetření, pokud validace pro dodávaný přístroj zatím nebyla ve FTNsP provedena

Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- HOT-LINE servis.

- Servisní služby budou zajišťovány min. v pracovní dny kalendářního roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 2 hodin od poruchy, pokud byla nahlášena v běžné pracovní době (pracovní den, 8 - 16 hod.). Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy max. do 6 hodin po nahlášení poruchy.

- garance servisu a validace přístroje, a jejich úhrada dodavatelem