| Mikropočítačový systém pro neinvazivní vyšetření autonomního nervového systému (ANS) | max.cena 55.000,00Kč vč.DPH |
| --- | --- |

- Technické požadavky:

| Specifikace | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| Mikropočítačový systém pro neinvazivní vyšetření a hodnocení autonomního nervového systému | Ano |  |
| Pro jednu vyšetřovanou osobu | Ano |  |
| Diagnostika: • postižení centrálních i periferních struktur ANS • autonomní neuropatie • autonomní dysfunkce | Ano |  |
| Systém monitoruje a vyhodnocuje: • krátkodobou spektrální analýzu variability srdeční frekvence (HRV) • časovou analýzu HRV, tzv. Ewingovu baterii kardiovaskulárních funkčních testů (klidné a hluboké dýchání, Valsalvův manévr, ortostatická zkouška a handgrip-test) • průběžný záznam jednokanálového EKG s možností pohybu pacienta v průběhu vyšetření • informativní údaje o velikosti dechové frekvence | Ano |  |
| Výsledky vyšetření jsou zobrazeny graficky, tabulkově a slovní interpretací | Ano |  |
| Databáze pacientů | Ano |  |
| Přenos EKG signálu telemetricky BlueTooth | Ano |  |
| Statistické zpracování vypočtených parametrů a získaní komplexního hodnotícího kritéria aktivity ANS tzv. “funkční věk“ | Ano |  |
| Předmět dodávky: 1 ks autonomní jednotka DiANS PF8 1 ks elektrodový pás typ SUUNTO_PF8 (gumové elektrody) 1 ks SW program Medical DiAns | Ano |  |

Pro podrobné, číselně uvedené, technické údaje platí toleranční pole +/- 10%, není-li pro daný parametr uvedeno s větším možným rozsahem.

- Kompatibilita:

- Kompatibilita není požadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Reference min. 3 pracovišť v ČR

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy. Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let