Rutinní videokolonoskop 1ks

Cena max. 390.000,00Kč bez DPH

Je určen pro diagnostiku a terapii dolní části gastrointestinálního traktu. S barevným CCD čipem.

| Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky u číselných údajů číslem, u ostatních slovem splňuje) |
| --- | --- |
| (uchazeč do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce) |
| Identifikační čip |  |
| Optický systém: zorné pole min.140° hloubka ostrosti od 3 do 100 mm |  |
| Směr pohledu přímý |  |
| Minimální rozlišovací vzdálenost 5mm |  |
| Průměr zaváděcího tubusu 12,8 mm |  |
| Průměr pracovního kanálu cca 3,7 mm |  |
| Průměr distálního konce max. 12,8mm |  |
| Pracovní délka min. 1680mm |  |
| Celková délka max. 2000mm |  |
| Rozsah ohybů: nahoru/dolů min. 180°/ 180° doleva/doprava min. 160°/ 160° |  |
| Plně kompatibilní s procesory CV180,CV160,CV140 a svět. zdroji CV180, CV160 |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita je vyžadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (na CD)

- Servis:

- Struktura servisních služeb v průběhu roku.

- Rychlost reakce na nahlášenou poruchu v hodinách. Požadavek max. do 24 hodin od nahlášení poruchy. Jako nejvhodnější bude posuzována nabídka s nejkratší dobou reakce.

- Nástup na odstranění poruchy je nejpozději následující pracovní den po nahlášení poruchy.

- Cena a počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb.

- Cena práce servisního pracovníka v Kč/hod. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Cena dopravy servisního pracovníka v Kč/km. Jako nejvýhodnější bude posuzována nabídka s nejnižší cenou. Nabídka na prvním místě pořadí je nejvýhodnější

- Garance dodání ND a servisního zabezpečení min. 8 let