VZ 24/2012_ZP_IVD_P

Příloha 2:   Požadavky na automatický nefelometr

- Technické požadavky:

| Specifikace pro automatický nefelometr | Nominační Ano/Ne | Rozsah splnění (vyplnit) |
| --- | --- | --- |
| Dodání přístroje (automatický nefelometr) - pouze nový přístroj | Ano |  |
| Minimálně 30tidenní stabilita reagencií v přístroji | Ano |  |
| Uchovávání reagencií v chlazeném prostoru přístroje | Ano |  |
| Čárový kód pro identifikaci vzorků pacientů a reagencií, kontrol, kalibrátorů | Ano |  |
| Zpracování různých typů biologického materiálu (sérum, plazma, likvor, moč) | Ano |  |
| Kapacita pro min. 60 vzorků současně | Ano |  |
| Výkon minimálně 130 testů/h | Ano |  |
| Automatické ředění vzorků | Ano |  |
| Automatická detekce hladiny vzorku | Ano |  |
| Kontinuální vkládání / vykládání stojánků se vzorky do / ze stroje za chodu | Ano |  |
| Kontinuální vkládání reagencií za chodu | Ne |  |
| 12. Možnost použití primárních i sekundárních zkumavek a kepů různých rozměrů | Ano |  |
| 13. Reakční kyvety pro opakované použití | Ano |  |
| 14. Vícebodová kalibrace metod | Ano |  |
| 15. Možnost jednobodové rekalibrace originálních metod | Ne |  |
| 16. Řídící PC a minimálně 19“ displej | Ano |  |
| 17. Otevřený systém pro uživatelské definování metod, udat počet otevřených kanálů | Ano |  |
| 18. Obousměrná komunikace s LIS v reálném čase (querry mode) | Ano |  |
| 20. Možnost elektronické archivace primárních dat | Ano |  |
| 21. Způsob minimalizace přenosu (carry over) | Ano |  |
| 22. Způsob kontroly nadbytku antigenu (hook efektu) | Ano |  |
| 23. CV% jednotlivých metod pod 5 %. | Ne |  |
| 24. Spotřeba vzorku na test 50 µl na test a méně | Ne |  |
| 25. Vybavení pro statistické hodnocení QC | Ano |  |
| 26. UPS odpovídající dodávanému přístroji | Ano |  |
| 27. Pravidelný upgrade ovládacího SW | Ano |  |
| 28. Shoda s požadavky 98/79/EC | Ano |  |

- Kompatibilita:

- Kompatibilita není vyžadována.

- Požadavek na doklady nezbytně předkládané s nabídkou:

- Prohlášení o shodě

- Český návod k obsluze min. v elektronické podobě (CD)

- Referenční list instalací předkladatele nabídky